# Texte de soumission pour détecteur de mouvement

# Détecteur de mouvement theMova S360-100 AP WH / GR

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour montage au plafond en saillie ; commande automatique en fonction du mouvement et de la luminosité pour l'éclairage ; zone de détection ronde de 360°, personnes en mouvement jusqu'à 64 m2 (Ø 9 m), hauteur de montage jusqu'à 4 m ;

mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED ;

tension de service 230 V CA / 50 Hz ; indice de protection IP 54 ; température de service -15 °C à +50 °C ;

canal A Lumière : relais, 1 contact à fermeture 230 V / 10 A, 2 300 W ou 1 150 VA (cos ϕ = 0,5) ; fonctionnement semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable env. 30 – 3 000 lux, fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction 10 s – 60 min ; fonction impulsions pour minuterie d'éclairage de cage d'escalier ;

sensibilité réglable ; mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrage radio avec télécommande ; mode Test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ;

Fabricant : thebenHTS

Type : theMova S360-100 AP..

N° de réf. : 1030550 (theMova S360-100 AP WH, blanc)

1030551 (theMova S360-100 AP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911