# Aanbestedingstekst voor bewegingsmelders

# Bewegingsmelder theMova S360-100 AP WH / GR

Passief infrarood bewegingsmelder voor plafondmontage opbouw, automatische bewegings- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting; detectiebereik: rond 360°, bewegend tot 64 m2 (Ø 9 m), montagehoogte tot 4 m;

mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s;

bedrijfsspanning 230 V AC / 50 Hz; beschermingsgraad IP 54; omgevingstemperatuur -15 °C tot +50 °C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W of 1150 VA (cos ϕ = 0.5); bedrijfsmodus als volautomaat; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 30 – 3000 Lux, inleerfunctie; nalooptijd 10 s – 60 min; impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling af fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testmodus ter controle van werking en detectiebereik;

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: theMova S360-100 AP..

Bestelnr.: 1030550 (theMova S360-100 AP WH, wit)

1030551 (theMova S360-100 AP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911