# Aanbestedingstekst voor bewegingsmelders

# Bewegingsmelder theMova S360-101 DE WH / GR

Passief infrarood bewegingsmelder voor plafondmontage, automatische bewegings- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting en HVAC; detectiebereik: rond 360°, bewegend tot 64 m2 (Ø 9 m), montagehoogte tot 4 m;

mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s;

bedrijfsspanning 230 V AC / 50 Hz; beschermingsgraad: IP 20, in ingebouwde toestand IP 40; omgevingstemperatuur -15°C tot +50°C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W of 1150 VA (cos ϕ = 0.5); bedrijfsmodus als volautomaat; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 30 – 3000 Lux, inleerfunctie; nalooptijd 10 s – 60 min; impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar;

kanaal H, aanwezigheid: relais, 1 maakcontact potentiaalvrij 220 V DC / 50 W of 250 V AC / 50 VA, nalooptijd 10 s – 120 min;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling af fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testmodus ter controle van werking en detectiebereik;

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: theMova S360-100 DE..

Bestelnr.: 1030565 (theMova S360-101 DE WH, wit)

1030566 (theMova S360-101 DE GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911